| ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный проектировщик |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «АКБ СТАЛЬ» |
|  |  | Директор А.А.Пахалуев |
| М.П. Подпись « » 20 г. |  | М.П. Подпись « » 2020 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование объекта

«Реновация корпуса №1 административного здания  по адресу:

г. Иваново, ___________________».

| Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | 1. Заявление на разработку проектной документации |
| 2. Исходная документация, предоставляемая Заказчиком | Заявление на разработку проектной документации. Заключение по обмерно-обследовательским работам. Градостроительный план земельного участка Техническая документация на здание. При необходимости Заказчик предоставляет ТУ. |
| 3. Вид строительства | реновация |
| 4. Стадийность проектирования | Одна стадия. Проектными решениями предусмотреть СМР, по возможности, без остановки эксплуатации здания. |
| 5. Срок выполнения работ | 60 рабочих дней с даты подписания настоящего Технического задания |
| 6. Требования по вариантной и эскизной разработке | Разработать три варианта архитектурно-градостроительного решения (эскизного проекта) |
| 7. Источник финансирования. | Собственные средства Заказчика |
| 8. Инженерные изыскания | Геодезические, геологические и экологические изыскания выполняются Заказчиком. Подрядчиком разрабатывается техническое задание на все виды изысканий. |
| 9. Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства и земельного участка | После выполнения обмерно-обследовательских работ и инженерных изысканий разработать эскизный проект с отражением основных проектных решений, стоимости реновации объекта, а также архитектурных и объемно-планировочных решений и согласовать его с Департаментом строительства и архитектуры. В соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке и ГПЗУ. Размеры и габариты согласно утвержденному варианту архитектурно-градостроительного решения (эскизного проекта). |
| 10. Требования к благоустройству и малым архитектурным формам | Предусмотреть необходимое благоустройство прилегающей к объектам территории с размещением парковок, проездов, тротуаров и т.д. Предусмотреть эффективное использование площади участка, определить технико-экономические показатели земельного участка. Обеспечить беспрепятственное движение по территории маломобильных групп населения с устройством необходимого количества пандусов, съездов с тротуаров и т.д. |
| 11. Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям | Разработку выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами и архитектурно-градостроительным решением (эскизным проектом),утвержденным Заказчиком Здание – 4-х этажное с подвалом. |
| 12. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Техническая документация должна быть разработана в соответствии с действующими (в том числе добровольного применения по согласованию с Заказчиком, в случае противоречия с обязательными к применению нормами) в РФ законами, национальными стандартами, СНиП, СП и НПБ, СПДС и ЕСКД, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Техническими условиями и СТУ (или КИТОМ при необходимости). Рабочая документация в соответствии с профильными ГОСТ, регламентирующими состав и оформление комплектов рабочей документации, в объеме достаточным для выполнения строительно-монтажных работ. В проект должны включаться только наиболее рациональные и экономически обоснованные технические решения. В составе документации выполнить Расчетные записки (расчеты конструкций, теплотехнические расчеты, гидравлические - выполняются по требованию Заказчика). Расчетная записка по конструктивным решениям должна содержать, не ограничиваясь: Исходные данные (сечения элементов, материалы, жесткости элементов, принятые типы КЭ, описание узлов сопряжения конструкций); Сбор нагрузок в табличной форме с ссылками на нормативные документы; Схемы нагрузок на пол, перекрытия, покрытия, поперечный разрез во всех загружениях; Результаты расчетов (усилия, перемещения узлов); Оценка результатов расчетов, выводы, принятые сечения элементов. Предоставление конечно-элементной расчетной модели Заказчику в формате расчетной программы, а также в формате экспортированного «txt» файла. При проектировании руководствоваться нормативными документами и их актуализированными редакциями, вступившими в действие на дату проектирования, в т.ч. из крайних редакций перечней: Согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 г. № 474 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; Согласно приказу Росстандарта от 30.03.2015 N 365 (ред. от 24.08.2017) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". В случае если требования нормативных документов обязательного и добровольного применения, а также введенных в действие актуализированных версий документов, не входящих ни в один перечень, противоречат друг другу, то применение таких требований для проектирования должно быть согласовано с Заказчиком. Любые изменения и корректировки в переданную ранее Заказчику документацию (в эл. или бумажном виде) должны оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1101-2013, в т.ч. с оформлением сводной таблицы изменений по разделам, с указанием количества изменений, перечня листов с изменениями, краткими описаниями изменений по каждому листу. Таблицы оформлять и представлять в электронном виде в формате DOC,XLS. Технические решения, не оговоренные в исходных данных, определить в процессе проектирования. Все решения должны быть изначально согласованы при разработке документации с Заказчиком. Заказчик оставляет за собой право для проектирования отдельных частей проекта привлекать третьи лица, по согласованию с Генпроектировщиком. Все решения (в т.ч. строительные материалы, отделка, принципиальные схемы инженерных сетей, оборудование и производители оборудования) должны быть согласованы с Заказчиком по представленным (не менее трех) Исполнителем сравнительным вариантам с технико-экономическим обоснованием. |
| 13. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Запроектированные помещения должны иметь инженерные системы. Все оборудование и материалы должны быть предварительно согласованы с Заказчиком Разводку всех инженерных коммуникаций в местах общего пользования предусмотреть за подвесным потолком. Обеспечить достаточное количество отключающих устройств, прочисток и узлов для обслуживания. Предусмотреть беспрепятственный доступ для обслуживания данных сетей (лючки и т.п.) Вентиляция. Схему воздухообмена принять «сверху-вверх». Раздачу и забор отработанного воздуха предусмотреть при помощи потолочных диффузоров и решеток Разводку сети вести воздуховодами в запотолочном пространстве. Выполнить расчет системы вентиляции. Количество приточного воздуха, подаваемого в помещения, определить по норме подачи наружного воздуха, но не менее 2-ух крат. Для регулирования воздухообмена системы предусмотреть дроссель клапана с ручным управлением. Место установки предусмотреть перед воздухораспределителями и на ответвлениях сети. Предусмотреть доступ к регулирующим устройствам. Кондиционирование Оборудование кондиционеров выполнить с учетом требования по фасадам. Принципиальную схему кондиционирования и размещение оборудования предварительно согласовать с Заказчиком. При необходимости предусмотреть площадки для монтажа оборудования и его обслуживания с минимальным воздействием на покрытие кровли. Выполнить раздел автоматизации систем вентиляции, кондиционирования. До начала и во время проектирования все предлагаемые технические решения должны быть согласованы с Заказчиком. Противодымная защита При необходимости предусмотреть противодымную вентиляцию надстройки. Выполнить раздел автоматизации систем ДУ. Предусмотреть вынос (реконструкцию) существующего оборудования систем ДУ АБК. Предусмотреть подключение к системе АПС. Электроснабжение и электроосвещение Предусмотреть следующие виды электрического освещения: - рабочее; - аварийное (безопасности и эвакуационное); - дежурное. Исключить дублирование (установку двух табло) указателей «Выход» на путях эвакуации, согласовав их установку с разделом СОУЭ. Молниезащита и заземление. Предусмотреть и выполнить заземление и защитные меры безопасности электроустановок в соответствии с требованиями Гл.1.7 ПУЭ. Молниезащиту выполнить в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 «Молниезащита зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» и РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Выполнить расчет пожарных рисков и расчет времени эвакуации. По возможности избежать оборудования АБК системами АУПТ. Выполнить расчет категорий по взрыво и пожарной опасности помещений. Разработать Декларацию пожарной безопасности по объекту и сопроводить при регистрации Заказчиком Декларации в ГУ МЧС РФ по Ивановской области (при необходимости). Разработать план эвакуации. Оперативный план пожаротушения. Обеспечить сопровождение при проведении экспертизы. При необходимости устройства системы АУПТ здания АБК рассмотреть возможность подключения к системе пожаротушения (обосновать гидравлическим расчетом). |
| 14. Требования о необходимости выполнения согласований | Технические условия оплачиваются заказчиком. Согласования проектной документации на соответствие выданным техническим условиям на подключение к инженерным коммуникациям выполняются Исполнителем. Проектная организация сопровождает проектную документацию стадии «П», при необходимости снимает замечания согласующих органов и организаций до получения положительного заключения. |
| 15. Требования к сдаче документации Заказчику | После согласования 1-го экземпляра документации Заказчиком проектную документацию выполнить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1-ом экземпляре в электронном виде: - чертежи в формате «dwg», pdf; -текстовые материалы в форматах pdf , при необходимости – Word, Excel. |
| 16. Внесение изменений | Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться по взаимному согласованию сторон. |

| № _______ от «____» ________ 2018 г. | Генеральному директору ООО «АКБ СТАЛЬ» Пахалуеву А.А. |
| --- | --- |