| ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «АКБ СТАЛЬ» |
|  |  | Директор А.А. Пахалуев |
| М.п. Подпись «___» ___________20____ г. |  | М.п. Подпись «______» _________ 2020г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку проектной документации по объекту строительства

«Комплекс зданий производственной площадки»

| I. | ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| --- | --- |
| 1.1 | Основание для проектирования | - Предпроектное предложение, согласованное с Заказчиком; - Договор на проектирование; |
| 1.2 | Заказчик |  |
| 1.3 | Инвестор |  |
| 1.4 | Проектная организация | ООО «АКБСТАЛЬ» |
| 1.5 | Вид работ | Новое строительство |
| 1.6 | Источник финансирования строительства | собственные средства Заказчика |
| 1.7 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | Предоставляются Заказчиком |
| 1.8 | Требования к выделению этапов строительства объекта | Предусмотреть возможность поэтапного строительства. Этапы определить в ходе проектирования |
| 1.9 | Стадийность проектирования | 3 стадии проектирования: 1) Предпроектная подготовка, ИРД 2) Проектная документация 3) Рабочая документация |
| 1.10 | Срок строительства объекта | 90 рабочих дней с даты подписания настоящего Технического задания |
| 1.11 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | В соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке и ГПЗУ. Количество этажей – 3-4 этажа. Площадь и максимальную высоту определить проектом. Высота здания ориентировочно – 15 м. Количество зданий – 2. Предусмотреть возможность установки модульной АЗС с торца здания на расстоянии 25 (60?) метров |
| 1.12 | Назначение: | Здание производственно-складского комплекса |
| 1.13 | Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": | В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» здание отнести к нормальному уровню ответственности |
| 1.14 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Геодезические, геологические и экологические изыскания выполняются Заказчиком. Подрядчиком разрабатывается техническое задание на все виды изысканий. |
| II. | ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ Проектные решения и документация выполняются в объеме, достаточном для прохождения необходимых согласований и получения разрешения на строительство в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" |
| 2.1 | Основные требования к проектным решениям | Проектное решение должно включать в себя: описание устройства территории, описательную часть проектируемых зданий и сооружений и пояснительные записки с отражением принятых проектных решений, нагрузок, ТЭП |
| 2.2 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | В проектной документации предусмотреть мероприятия по благоустройству территории вокруг вновь строящегося здания. По всему периметру земельного участка предусмотреть • устройство ограждения – забор 3D панель h=3 м • устройство наружного освещения и водоотвода. • оборудование стоянки для грузовых и легковых машин Проект выполнить в увязке с окружающей застройкой, ландшафтом и проектом планировки территории в соответствии с действующими нормами. Предусмотреть эффективное использование площади участка, определить технико-экономические показатели земельного участка. Обеспечить беспрепятственное движение по территории маломобильных групп населения с устройством необходимого количества пандусов, съездов с тротуаров и т.д. Благоустройство и озеленение. Выполняется планировка в проектные отметки всей территории строительства по генеральному плану. Выполняется твердое покрытие дорог, тротуаров, площадок автотранспорта с бордюрами и разметкой, указательными знаками, ограждением, шлагбаумом и будкой охраны на въезде/выезд на территорию, автомобильная стоянка согласно нормативной документации. Необходимо обеспечить защиту столбиками или вазонами (цветочными клумбами) пешеходных зон и мест, не предназначенных для парковки автомобилей. Озеленение и благоустройство определяется проектом и согласовывается с Заказчиком. |
| 2.3 | Требования к архитектурным решениям | «Архитектурно-строительные решения» разрабатывается в соответствии с исходно-разрешительной документацией, техническим заданием заказчика и требованиями следующих нормативных документов, включая, но не ограничиваясь: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения» СП 57.13330.2010 СП 59.13330.2016 «Складские здания» «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СП 2.13130.2012 СП 4.13130.2013 СП 112.13330.2011 СП 1.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты». «Системы противопожарной защиты «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» «Пожарная безопасность зданий и сооружений». «Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы» СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей». СП 51.13330.2011 «Защита от шума». СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». СП 29.13330.2011 СП 17.13330.2017 ГОСТ 12.1.004-91 «Полы». «Кровли» «Пожарная безопасность. Общие требования». Корпус объекта выполняется в легких металлических конструкциях (согласно утвержденному Заказчиком эскизного проекта архитектурно-планировочного решения). Степень огнестойкости – II. В здании предусмотреть следующие помещения: - административные –_______кв.м; - складские – ________ кв.м; - хозяйственно-бытовые – определить проектом. Ворота скоростные размером 8000х6000 (ШхВ) для погрузчиков и автотранспорта. Фасад – сэндвич-панели 150 мм; Цветовое решение фасадов: белый, серый, бежевый (определить проектом). Блоки оконные из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами. Двери наружные – металлические, тамбурные – из ПВХ профилей. Двери внутренние – деревянные; Полы – производственно-складское помещение – бетон с топпинговым покрытием, административные помещения – бетон, санузлы – керамическая плитка. Перегородки – определить проектом. Отмостка – асфальтобетонная. Внутренняя отделка помещений и покрытие полов – в соответствии с гигиеническими нормами, и требованиями пожарной безопасности. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов не предусматривать. Выполнить архитектурную подсветку фасадов, главных входов с учетом единого механизма управления электропитанием по подсветке фасадов и рекламных конструкций. Управление включением/выключением подсветки также должно предусматривать автоматику (таймеры включения, датчики освещенности) |
| 2.5 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | При разработке конструктивной части проекта руководствоваться следующими нормативными документами: - СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия - СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры; - СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений; - СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СниП II-23-81* (с Изменением N 1) и др. Фундаменты: монолитные ж/б, сборные ж/б – определить проектированием по результатам предпроектных изысканий (геологии). Объемно-планировочные решения обеспечивают принцип гибкой планировки, трансформируемых перегородок, что позволяет в процессе эксплуатации менять структуру организации в зависимости от требований арендаторов. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком) определяет Главный архитектор Службы Заказчика. Каркас: легкие несущие металлоконструкции – определить технико-экономическим расчетом. Покрытие: полимерное. Кровля: плоская кровля из профилированного кровельного настила с полимерным покрытием. Внутренний водосток. Фермы: – определить технико-экономическим расчетом. Перекрытия, лестницы, перегородки: определить проектом. Кран-балка: определить проектом. Нагрузка на полы – от 5 т/кв.м. При выборе строительных материалов, узлов и решений использовать предпочтительно: материалы – отечественных производителей; конструкции – серийные; узлы – типовые По наружным стенам предусмотреть конструкцию вентилируемого фасада. Материалы внутренних стен и перегородок: газобетон, ГКЛ, из закаленного стекла (бутики, магазины). Лестничные марши – монолитные железобетонные. Вид, тип кровельного покрытия определяется проектом. |
| 2.6 | Технологические решения и оборудование | Технологические решения по строительству разработать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам из быстровозводимых конструкций при их проектировании, строительстве и эксплуатации. Все оборудование и материалы должны быть согласованы с заказчиком, иметь сертификаты и технические свидетельства в соответствии с требованиями законов РФ. |
| 2.6 | Инженерные системы здания | Инженерные системы выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и техническими условиями на присоединение. Оборудовать системами водоснабжения, электроснабжения, отопления, приточно-вытяжной вентиляции, пожарной сигнализации и система оповещения, дымоудаления. Предусмотреть точки подключения к информационно-вычислительной сети. Предусмотреть точки подключения к слаботочным сетям. Водоснабжение обеспечить от существующих сетей водоснабжения согласно ТУ. Качество воды подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10749-01. Проектирование систем водоснабжения следует производить в соответствии с СП 30.13330.2016, СниП 2.04.01-85*, СП 31.13330.2012 другими требованиями нормативных документов и Госкомсанэпиднадзора. На внутренней водопроводной сети предусмотреть установку предохранительной и регулирующей арматуры, а также измерительных приборов учета расхода воды и напора с дистанционной передачей информации. Для подачи на хозяйственно-питьевые нужды применить трубопроводы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3263-75 и полипропиленовые ГОСТ32415-2013 PPR. Нормы водоснабжения: Количество воды на хоз. Бытовые нужды определить проектом согласно нормам водопотребления. Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода предусматривается с водозапорной арматурой и водомерными узлами. Внутренние сети. Запроектировать для здания сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода. Вводы и магистральную сеть – закольцевать. Горячее водоснабжение – предусмотреть установку накопительного бойлера с электрическим и водяным теплообменником. Запроектировать внутреннюю сеть бытовой канализации для здания. Запроектировать внутреннюю сеть дождевой канализации (внутренние водостоки) для здания. Электроснабжение – минимально необходимый объем эл. сетей и освещения (распределительные щитки, розетки, контурная проводка, освещение) – определить проектом |
| 2.7. | Охрана окружающей среды | Разработать раздел «Охрана окружающей среды», в объеме проекта |
| 2.8. | Объем разработки Рабочей документации | Рабочая документация разрабатывается для всех инженерных систем, необходимых для нормального функционирования и в объеме достаточном для строительства. |
| 2.9. | Указания по необходимости предварительных согласований проектных решений | Согласовать планировочные решения и фасады, технологическую компоновку корпуса, основные строительные решения. |
| III. | Дополнительные требования |
| 3.1 | Согласование проектной документации | Проектная организация сопровождает проектную документацию стадии «П», при необходимости снимает замечания согласующих органов и организаций до получения положительного заключения. |
| 3.2 | Количество экземпляров проектной продукции, предоставляемой Заказчику проекта | После согласования 1-го экземпляра документации Заказчиком проектную документацию выполнить в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1-ом экземпляре в электронном виде: - чертежи в формате «dwg», pdf; -текстовые материалы в форматах pdf , при необходимости – Word, Excel. |
| 3.3. | Внесение изменений, дополнений | Настоящее Задание на разработку проектных решений может уточняться и дополняться по взаимному согласованию сторон в срок не позднее 15 календарных дней до срока окончания подготовки проектной документации по договору. |